## Slide 1
Bu proje, su kaynaklarının verimli yönetimi için modern sensör teknolojilerini ve yazılım entegrasyonunu bir araya getirir. Arduino tabanlı donanım ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü ile su seviyesi ve yağmur durumu anlık olarak takip edilerek kayıt altına alınır.
AKILLI DEPO SİSTEMİ
Yunus Emre Temel
202313151051

## Slide 2
Projenin Temel Bileşenleri ve İşlevi
Su Derinlik Sensörü
Su seviyesini analog sinyal olarak ölçer. Direnç değişimi prensibiyle çalışarak deponun doluluk oranını hassas bir şekilde belirler.
Yağmur Sensörü
Yağış varlığını anında tespit eder. Arduino analog girişine bağlanarak dış ortamdaki hava durumunu sisteme iletir.
Kontrol Ünitesi (Arduino)
Sensörlerden gelen verileri toplar, LCD ekranda anlık değerleri gösterir ve seri port üzerinden bilgisayara aktarır.
Python Arayüzü
Gelen verileri tarih, saat, dakika ve saniye bazında zaman damgalarıyla işleyerek kalıcı hafızaya kaydeder.

## Slide 3
Arduino ile Sensör Bağlantısı ve Kodlama
Donanım Konfigürasyonu
Sistemin kalbinde yer alan bağlantı şeması ve kod mantığı şu adımları izler:
Su Sensörü: VCC (5V), GND ve Sinyal (A0) pinleri ile bağlanır.
Yağmur Sensörü: Analog giriş (A1) üzerinden hassas ölçüm yapar.
Korozyon Önleme: Sensör gücü, sadece ölçüm anında dijital bir pin üzerinden verilerek donanım ömrü uzatılır.
LCD Ekran: 16x2 karakterli ekran ile kullanıcıya anlık geri bildirim sağlanır.
Seri iletişim
16x2 LCD çıkışı
Arduino işleme
Sensör okuma

## Slide 4
Python Arayüzü ve Veri Kaydı
Python, sistemin beyni olarak verilerin görselleştirilmesi ve arşivlenmesi görevini üstlenir.
1
Veri İletişimi
PySerial kütüphanesi kullanılarak Arduino'dan gelen seri veriler kesintisiz olarak yakalanır.
2
Zaman Damgası
datetime modülü ile her veri girişine yıl-ay-gün-saat-dakika-saniye bilgisi eklenir.
3
Kayıt Sistemi
Toplanan veriler bir CSV veya TXT dosyasında saklanarak geçmişe dönük analiz yapma imkanı sunar.

## Slide 5
Sonuçlar
Sistem Avantajları
Su taşması veya deponun boşalması gibi riskleri minimize eder. Yağmur durumu takibi ile su tasarrufu sağlar.
Bu proje, endüstriyel tesislerden tarımsal sulama alanlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi ve düşük maliyetli bir su yönetim çözümü sunmaktadır.